附件1：

中国地质科学院矿产综合利用研究所地调项目2018年委托业务

| 序号 | 二级项目名称 | 委托业务名称 | 委托业务目标任务 | 主要工作量 | 工作时间 | 预期成果 | 经费 控制 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 川西稀有金属矿集区综合地质调查 | 矿产检查土壤、岩石样品分析（Ag、Sn） | 完成矿产检查中土壤及岩石样品的Ag、Sn元素测试工作，获得相关测试数据。 | Ag、Sn元素测试样品5330件。 | 2018年4-12月。 | 完成测试工作，并提交相关测试报告。 | 8.53 |
|  |  | 矿产检查外检样(土壤、岩石样) | 完成矿产检查土壤及岩石样外检工作（23种元素），获得相关测试数据。 | 外检样品267件。 | 2018年4-12月。 | 完成相应测试工作并提交相关测试报告。 | 11.80 |
|  |  | 锆石U-Pb制靶、透反射、阴极发光照相 | 对提供的锆石定年样品进行锆石U-Pb测年样品的制靶、透反射及阴极发光照相等工作。 | 完成40件锆石测年样品制靶、透反射及阴极发光照相工作。 | 2018年4-12月。 | 完成样品制靶、透反射及阴极发光照相工作，提交相应靶及照片。 | 21.60 |
|  |  | 甲基卡矿集区矿山地质环境本底及现状调查（甲基卡矿集区矿山地质环境概略评价） | 基本查明甲基卡一带锂辉石矿的地质环境基准（本底值）和现状，了解矿业活动前地形地貌景观、土地利用、植被分布、地质灾害分布、水土环境质量等内容，以及矿业活动引起的地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝）、资源损毁（地貌景观破坏、含水层破坏和土地资源损毁）、环境污染（水、土壤、大气等）等，为以后矿业开发产生的环境影响预测提供科学依据。 | 地质灾害、环境污染、地质环境条件、地质环境问题等的调查和综合研究。 | 2018年4-12月。 | 提交《甲基卡矿集区矿山地质环境概略评价》专项报告 | 15.00 |
| 2 | 攀西地区矿产资源集中开采区地质环境调查 | 环境地球化学样品采集及处理 | 配合1：5万矿山地质环境调查，开展进行1:5万土壤地球化学调查、1:5万水地球化学调查、土壤剖面测量和污染物调查，圈定地球化学异常，综合多种信息对异常进行分类和筛选，分析资源集中开采区污染分布情况。 | 在大陆槽稀土矿集中开采区布置1:5万土壤地球化学调查300 km2，1:5万水地球化学调查和1:5万水沉积物测量300 km2，开展1:10000环境调查100km2，开展土壤垂直剖面测量15m，开展土壤剖面测量20km，完成植物污染调查40件，完成废弃物采集20件。 | 2018年4-12月。 | ①提交《大陆槽稀土矿集中开采区环境地球化学调查报告》；②提交《大陆槽稀土矿集中开采区土壤环境质量现状评价图》；③提交《大陆槽稀土矿集中开采区水环境质量评价图》；④提交采样表格、野外记录、照片集等资料。 | 50.72 |
|  |  | 氟碳铈矿成分分析标准物质研制样品定值协作 | 对采集的氟碳铈矿样品进行加工制备。 | （1）对采集的氟碳铈矿样品进行无污染破碎；（2）对破碎后样品进行无污染磨细和混匀；（3）对制好样品进行分装。 分别对高低含量系列的氟碳铈矿样品进行样品加工，完成分装，寄回项目承担单位。 | 2018年4-12月。 | 完成氟碳铈矿成分分析标准物质的加工制备。 | 8.00 |
|  |  | 遥感地质解译 | 在充分收集资料的基础上，对攀西地区中部永郎-西昌地区进行1:25万遥感解译，初步查明该区矿山地质环境背景情况，重点对大陆槽稀土矿集中开采区及周边地区进行1:5万遥感解译，查明集中开采区及周边堆积物、地表水、泥石流等矿山地质环境状况，为地面调查提供基础资料。 | 在永郎-西昌地区开展1:25万遥感解译8000km2；在大陆槽稀土矿集中开采区及周边地区开展1:5万遥感解译300km2 | 2018年4-6月。 | ①提交《德昌大陆槽稀土矿集中开采区及周边1：5万遥感解译报告》；②提交《永郎-西昌地区遥感解译图（1:250000）》；③提交《德昌大陆槽稀土矿集中开采区及周边遥感解译图（1:50000）》；④提交遥感解译附表、收集相关资料、照片集。 | 8.02 |
|  |  | 稀土矿区放射性污染测量 | 通过对大陆槽稀土矿集中开采区内矿体及围岩、土壤、矿石、矿渣、水体、空等进行放射性测量，查明区内伽玛吸收剂量率和放射性核素铀、钍、钾含量特征及分布规律；在此基础上，对大陆槽稀土矿集中开采区放射性环境水平、放射性污染进行评价，为矿区环境治理、保护以及经济开发等提供基础数据和指导。 | 地面伽玛能谱测量15km、γ吸收剂量率测量15km，土壤氡气测量20点、空气氡气测量20点、放射性水土污染样品采集及处理 | 2018年4-9月。 | 通过对区内放射性评价，查明大陆槽稀土矿集中开采区的放射性含量特征及分布规律，评价调查矿区环境的放射性水平、放射性污染。 ①提交《大陆槽稀土矿集中开采区放射性环境评价报告》； ②提交相关图件； ③提交调查表格、野外记录、照片集等资料。 | 10.06 |
| 3 | 青海大场金矿矿集区技术经济与环境综合评价 | 照大额南-加给陇洼矿区环境地质调查样品采集 | 通过表层土壤采样分析、水样分析等技术手段，结合已有资料，对区域环境地质背景条件进行调查评价并作影响预测。 | 采集表层土壤样品230件、地下水及地表水样品40 件，环境现状评价200 km2，环境影响评价200 km2，并完成相应的分析评价等。 | 2018年4-12月。 | ①《照大额南-加给陇洼矿区环境地质调查样品采集报告》；②《照大额南-加给陇洼矿区环境地质评价报告》。 | 29.59 |
|  |  | 青海大场金矿矿集区资源开发利用影响预测分析 | 针对资源开发利用对水、土壤、生态等环境因素的影响开展预测分析，明确资源开发利用对相关因素的影响程度。 | 开展资源开发利用环境影响预测研究。 | 2018年4-12月。 | 《青海大场金矿矿集区资源开发利用影响预测分析报告》 | 10.00 |
| 4 | 贵州毕节-六盘水地区能源资源基地综合地质调查 | 威宁县哈喇河地区地质环境测量 | 查清哈喇河一带稀土矿的地质环境基准（本底值）和现状，了解矿业活动前地形地貌景观、土地利用、植被分布、地质灾害分布、水土环境质量等内容，以及矿业活动引起的地质灾害（崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝）、资源损毁（地貌景观破坏、含水层破坏和土地资源损毁）、环境污染（水、土壤、大气等）等，为以后稀土矿开发产生的环境影响预测提供科学依据。 | 小流域地质环境基准测量，1：5万专项环境地质调查（草测）600km2, 采集矿区土壤样100件、水样50件、植物样品20件。 | 2018年4-12月。 | ①威宁重点工作区哈喇河一带地质环境条件调查报告及相关附图；②威宁重点工作区哈喇河一带矿山环境影响评价报告及相关附图；③初步建立区域矿业活动地质环境影响评价方法和评价指标体系。 | 25.23 |
|  |  | 威宁县哈喇河地区砂钻取样 | 以威宁县哈喇河地区稀土为主攻矿种，兼顾其它三稀元素，对宣威组、梁山组、九架炉组的三稀矿产含矿层进行砂钻工程控制，了解其在深部的变化情况，完成砂钻1000m，进行相应的编录与取样，初步估算威宁县哈喇河地区稀土资源量。以实现以钻代槽、建设生态文明国家的绿色勘查示范之需要。 | 砂钻取样施工（＜50m）1000m，采集样品200件。 | 2018年4-12月。 | ①提交贵州省威宁县哈喇河地区1000米砂钻工作报告，钻孔柱状图等相关附图；②提交砂钻原始编录，工程测量与记录等原始资料； ③取得岩芯样品约200件；④提交贵州省威宁县哈喇河地区稀土资源量估算报告及相关附图。 | 46.48 |
|  |  | 威宁县哈喇河地区岩石剖面取样 | 在贵州省威宁县哈喇河地区开展1：1万岩石剖面取样工作，主要对宣威组、梁山组、九架炉组的三稀矿产含矿层进行岩石剖面的地表取样，以了解其在地表浅部的变化情况及富集规律，为进一步的砂钻施工以钻代槽提供科学依据。 | 岩石剖面取样30km（点距20m），采集岩石样品1500件。 | 2018年4-12月。 | 提交贵州省威宁县哈喇河地区岩石剖面取样工作报告及相关附图； | 6.46 |
| 5 | 攀枝花矿业城市矿山地质环境调查 | 红格矿集区矿山地质环境遥感解译 | 在充分收集资料的基础上，对攀枝花市东部地区进行1:5万遥感解译，初步查明该区土地破坏、废石堆渣、尾矿库、矿山地质灾害等面状分布的地质环境问题，为地面调查提供基础资料。 | 1:5万遥感解译2000 km2（米易幅、撒莲幅和会理幅3个1：5万图幅，以及麻陇幅、锰粮坝幅、金江幅的3个1：5万图幅的东半幅） | 2018年4-10月。 | ①攀枝花市东区1：5万遥感解译报告。②攀枝花市东区矿山环境遥感解译图（1:50000）③遥感解译附表。 | 13.3 |
|  |  | 红格矿集区环境地球化学样品采集 | 配合1：5万矿山地质环境调查，开展进行土壤环境地球化学调查，水环境地球化学调查和植物调查，查明矿业活动对矿集区水、土壤环境地球化学的影响范围和程度。 | 土壤环境地球化学调查400km2; 水地球化学调查1200km2; 污染物调查(废石、尾矿、矿石)50件;植物调查50件； 废水样品50件。 | 2018年4-11月。 | ①红格铁矿区土壤环境地球化学调查报告。 ②红格铁矿区重金属元素土壤地球化学质量评价图（1:50000）。 | 56.29 |
|  |  | 矿山深部样品采集 | 采集矿区未来3～10年范围待开发利用的代表性深部难选样品，开展深部矿石的工艺矿物学研究和可利用性评价 | 钻探（采集深部样）325m； 采样点工程测量7点； 样品采集12吨； | 2018年4-6月。 | 采集深部矿石样品12吨。 | 64.40 |
| 6 | 22种重要矿产资源节约与综合利用调查 | 格陵兰岛科瓦内湾稀土-铀多金属矿中铀矿资源调查 | 系统收集格陵兰岛西南部科瓦内湾地区基础地质、物化遥及矿产等资料，编制地质矿产图及成矿预测图，大致了解区内铀成矿地质背景及铀成矿地质条件，初步圈定铀成矿有利地段；通过典型矿床特征及控矿因素研究，初步总结铀成矿规律，建立找矿标志，指导区域铀矿找矿。 | 编制地质矿产图，大致了解区内铀矿成矿地质背景，初步圈定铀矿成矿有利地段；通过典型矿床特征及控矿因素研究，总结铀矿成矿规律和找矿标志，建立成矿模式，指导区域铀矿找矿。 | 2018年4-10月。 | ①圈定科瓦内湾地区铀成矿有利地段2～3片；②提交科瓦内湾地区铀矿资源调查年度总结报告及附图； | 30.00 |
| 7 | 乌蒙山区地质矿产综合调查 | 农产品品质分析 | 对在旺苍县化龙乡采集的40件农产品样品进行8项农产品品质分析，进而为项目中化龙乡土地质量地球化学调查任务提供农产品品质依据，是项目最终成果的重要组成部分。 | 农产品样品总计40件，每件样品进行8项农产品品质分析，具体根据农产品种类，从水分、灰分、碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、氨基酸、有机酸等指标中选取六个指标，并对六六六、滴滴涕指标进行分析测试任务，具体分析指标根据具体采样情况确定。 检测单位要对其所提供的一切资料、信息和实物的真实性负责，并提供必要合作，检测单位坚持独立检测、独立判断、诚实运作、提供公平公正的检测服务、保守客户技术秘密及知识产权等的规定。 | 2018年4-8月。 | 对40件农产品样品进行详细的农产品品质分析，进而促进项目中化龙乡土地质量地球化学调查任务的顺利完成。 | 6.00 |