中国地质科学院矿产综合利用研究所地质调查项目2021年委托业务

| 序号 | 二级项目名称 | 委托业务名称 | 委托业务目标任务 | 主要工作量 | 工作 时间 | 预期成果 | 经费控制数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四川九龙-可尔因大型锂资源基地综合调查评价 | 四川甲基卡地区区域环境地质调查 | 在甲基卡地区开展以“大区域-小流域-重点矿”多层次套合的区域地质环境调查，利用区域环境地质调查、遥感解译等手段，查明资源基地地质环境现状、问题和特征，综合评价该区域地质环境质量，建立地质环境承载力评价指标体系，并结合技术经济评价成果综合提出资源基地绿色勘查和开发布局的对策建议。 | 1：250000区域环境地质调查（编测）2000平方千米； 1:250000遥感信息提取及地质解译2000平方千米。 | 2021年 5月-10月 | 1.提交四川甲基卡地区区域环境地质调查年度成果报告； 2.提交地质环境调查评价系列图件； 3.按地调局相关要求完成调查内容信息化建设。 | 12.00 |
| 2 | 四川马边-金阳地区磷等重要矿产资源综合利用调查评价 | 马边县矿山环境地质调查 | 完成马边县矿山土壤等样品采样工作。充分收集工作区以往环境调查资料进行综合分析研究和二次开发，筛选开发较为集中的流域开展典型小流域环境地质调查，重点分析矿业开发对土壤、表层水体的影响，确定影响程度和影响范围；调查马边县矿业开发集中区内地质环境隐患点，分析矿业活动与地质灾害、生态环境等相关关系。 | 1.地球化学综合剖面6km； 2.表层土壤样300件； 3.根系土25样； 4.垂直剖面25样； 5.地球化学水样200样； 6.废弃物采样50样； 7.废水50样。 | 2021年 5月-10月 | 1.马边县矿山环境地质调查采样实际材料图； 2.马边县矿山环境地质调查报告、图件及数据集。 | 28.87 |
| 3 | 格陵兰岛西南部稀土-铀矿产资源潜力评价 | 境外稀土铀矿区遥感解译 | 2021年，在充分收集资料的基础上，通过遥感异常信息提取、遥感地质解译等手段，编制工作区遥感解译图，圈定成矿远景区，为区域地质调查和稀土-铀矿产资源潜力评价工作提供基础资料。 | 1.格陵兰岛南部Ivigtut地区1:25万遥感解译15000km2； 2.Garder省西北部地区1:10万遥感解译2000km2； 3.马达加斯加Ankazohambo地区1: 5万遥感解译440km2； 4.澳大利亚Cummins Range地区1:1万高精度遥感解译50km2。 | 2021年 5月-8月 | 1.主要成果报告： 《格陵兰岛西南部Ivigtut地区遥感地质调查》报告； 《马达加斯加Ankazohambo地区遥感地质调查》报告； 《澳大利亚Cummins Range地区遥感地质调查》报告； 2.主要成果图件： 格陵兰岛、马达加斯加、澳大利亚各地区遥感解译系列成果图件以及遥感影像图。 | 15.25 |
| 4 |  | 油页岩低温采油稀土催化材料设计与制备 | 开发油页岩高效利用稀土催化材料2种，实现在中低温（300℃）条件下，催化材料对油页岩中稠油组分的降粘率达50%以上，采油率提高5%以上。 | 催化剂表征、理化性质测试600件；油页岩中有机质的可利用性综合分析125件。 | 2021年 5-10月 | 开发油页岩高效利用稀土催化材料2种，能够显著实现在中低温（300℃）条件下对油页岩中有机组分的催化降粘，并进一步实现页岩油品质的改善。 | 22．00 |
| 5 | 滇黔相邻区稀土资源基地综合地质调查 | 滇黔相邻区沉积型稀土浅钻取样 | （1）以矿调专题圈定的重点检查区为对象，以宣威组底部沉积型稀土为主攻矿种，兼顾其它三稀元素，对宣威组含矿层进行钻探工程控制，了解其在地表浅部的变化情况，完成取样钻探500m； （2）进行相应的编录与取样，估算稀土及伴生元素资源量； | 1.取样钻探施工500m； 2.编录500m； 3.对含矿层取样100件。 | 2021年 5-10月 | 1.提交目标稀土矿区钻探取样、编录原始资料及工作成果报告； 2.提交采样平面图、岩心编录柱状图、资源量估算图等系列图件及工程数据库文件。 | 30.94 |
| 6 |  | 赣州离子吸附型稀土综合地质勘查研究 | 对拟开展原位绿色开采示范的矿区进行详细地质勘查研究，开展大比例尺地形测绘，大比例尺的水文地质测量、工程地质测量、环境地质测量工作，摸清矿床的地形地貌特征、风化壳地质结构、矿床水工环地质特征，为后续生产示范中注液系统、收液系统的部署提供依据。 | 1.1:1000矿区地形测绘1km2； 2．1:2000专项水文地质调查9 km2； 3．1:2000专项工程地质调查9 km2； 4．1:2000专项环境地质调查9 km2； 5．图件整理与报告编写。 | 2021年 5-10月 | 1.提交地形测绘成果报告及地形电子图件； 2.提交地形三维地质图件模型； 3.提交《离子型稀土矿综合地质勘查研究》； 4.提交所有原始资料及数据库文件。 | 24.37 |
| 7 |  | 赣南稀土矿区深部结构及渗漏通道调查 | 以地质理论和地震测量理论为指导，以离子型稀土矿区深部结构和渗漏通道调查为切入点，以综合地质地球物理解释为主线，以可控震源测量为手段，完成赣南稀土矿的数据采集工作，采用先进资料处理技术高质量完成实测数据的处理解释，建立稀土矿区深部地层异常结构模型，开展地质地球物理综合解释和对比分析，查明花岗岩基底的空间起伏特征、破碎区的分布位置和赋存状态，落实不同尺度构渗漏通道的分布位置、形态、深度、延伸方向等问题，探讨稀土矿区裂隙构造的透水性特征。 | 1．可控震源探测3公里； 2．地震数据解译； 3．三维地层结构模型； 4．矿区地下渗漏通道探查报告编写。 | 2021年 5-10月 | 1.优选赣南稀土矿区深部地层结构模型； 2.赣南稀土矿区花岗岩基底起伏特征图； 2.优选赣南稀土矿区地层结构模型图； 4.赣南稀土矿区深部渗漏通道空间展布特征图； 5.《赣南稀土矿区深部结构及渗漏通道调查》研究报告； 6.全套数据（原始数据和成果数据）和成果光盘。 | 15.88 |

合计：149.31万元。